Załącznik nr 6

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego

Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

oraz szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia

Ilekroć w dokumentacji przetargowej, w tym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wskazano markę lub pochodzenie produktu lub urządzenia, należy przyjąć, że za każdą nazwą jest umieszczone słowo „lub równoważne”, to znaczy, że wbudowane materiały, urządzenia itp. będą posiadały (charakteryzowały się) wszystkimi parametrami nie gorszymi niż opisane w dokumentacji, zgodnie z treścią art. 29 ust.3 Pzp. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są konkretne rozwiązania techniczne, dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych co do ich cech i parametrów, a wszystkie ewentualne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w opisie przedmiotu zamówienia powinny być traktowane jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego, rok produkcji nie wcześniejszy niż 2017 - 1szt, o następujących parametrach:

1. SILNIK:

- wysokoprężny FPT o pojemności 3400 dm3,

- 4 cylindry, 2 zawory na cylinder,

- TIER 4A o mocy minimum 107 KM,

2. NAPĘD

- napęd na 4 koła załączany elektrohydraulicznie,

- sprzęgło wielotarczowe mokre,

- ilość biegów przód/tył minimum 12/12,

- przekładnia POWERSHUTLE 40 km/h,

- rewers hydrauliczny,

- przednia oś wyposażona w dwa silniki układu kierowania

3. WOM

- prędkość wałka odbioru mocy WOM 540 i 540E,

4. UKŁAD HAMULCOWY

- -układ pneumatyki jedno- i dwuobwodowej,

5. UKŁAD HYDRAULICZNY

- pompa hydrauliczna zębata o zwiększonym wydatku 63 l/min

- min trzy pary wyjść tylnych hydraulicznych

- tylny TUZ wyposażony w dodatkowe dwa siłowniki wspomagające udźwig do min.4700 kg

- sterowanie zewnętrzne,

- końcówki szybkozłącza CBM,

- dźwignia LIFT-O-MATIC-PLUS,

- automatyczny zaczep transportowy (szynowy),

- zaczep polowy,

6. KABINA

- fotel operatora z amortyzacją mechaniczną wyposażony w pas bezpieczeństwa,

- fotel pasażera wyposażony w pas bezpieczeństwa,

- radioodbiornik,

- światła drogowe: dwa przednie i dwa tylne światła dachowe,

- lampa błyskowa tzw. „kogut”,

- dwa teleskopowe lusterka zewnętrzne,

- dwa lusterka dla instruktora jazdy,

7. POZOSTAŁE PARAMETRY

- koła przednie 14,9R24 regulowane,

- koła tylne 18,4R34 regulowane,

- wspornik obciążników przednich,

- wycieraczki szyb przedniej i tylnej,

- zbiornik paliwa o pojemności min. 120 l.

- akumulator 100 Ah,

- wentylator wiskozowy,

8. POZOSTAŁE PARAMETRY

- skrzynka narzędziowa,

- gaśnica,

- trójkąt ostrzegawczy,

- minimum dwa komplety kluczyków do kabiny ciągnika lub w liczbie dostarczanej przez producenta.

- Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia

- Oferowany przez Wykonawcę pojazd powinien być w pełni sprawny i spełniać wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

- Ciągnik powinien posiadać wszystkie dokumenty niezbędne do dopełnienia formalności związanych z dopuszczeniem do ruchu po drogach publicznych:

  - Świadectwo homologacji na terenie RP,

  - Książkę serwisową w jęz. polskim

  - Pisemną gwarancję dla eksploatacji pojazdu przez Zamawiającego i instrukcję obsługi w j. polskim.

- W ofercie należy uwzględnić przeszkolenie czterech operatorów – nauczycieli pod względem eksploatacyjnym oraz technicznym. Przeszkolenie musi być poświadczone wydaniem imiennego zaświadczenia przez Wykonawcę dla każdego operatora.

- W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ, Wykonawca powinien dołączyć do oferty katalog części zamiennych i foldery z opisem technicznym oferowanego ciągnika zawierające wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczony ciągnik na okres wskazany w ofercie liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli stron protokołu zdawczo-odbiorczego; okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny oferty.

  - W okresie gwarancji wszystkie koszty naprawy w tym dojazd, koszt materiałów i części zamiennych, za wyjątkiem materiałów i części eksploatacyjnych podlegających naturalnemu zużyciu ponosi Wykonawca.

  - W cenie należy uwzględnić minimum dwa przeglądy okresowe w miejscu garażowania ciągnika. Serwis gwarancyjny sprawowany będzie bezpośrednio przez Wykonawcę. O terminie przeglądu Zamawiający powiadomi Wykonawcę z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem.

- Wykonawca powinien zapewnić autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

  - Punkt serwisowy powinien znajdować się w odległości do 100 km. od siedziby Zamawiającego.

  - Maksymalny czas reakcji serwisu z przedstawieniem propozycji usunięcia awarii od momentu zgłoszenia awarii do 48 godzin; czas reakcji na serwis stanowi jedno z kryteriów oceny oferty.

  - wykonanie obowiązków z tytułu gwarancji odbywać się będzie transportem i na koszt Wykonawcy,

  - Wykonawca dostarczy części zamienne w okresie gwarancji zgodnie z czasem wskazanym w ofercie od momentu zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy lub faksem.

  - Wykonawca zobowiązuje się w ramach gwarancji do usunięcia wad pojazdu, które ujawniły się w okresie gwarancji w nieprzekraczalnym terminie 14 dni.

- Koszt transportu do Zamawiającego ponosi Wykonawca.

- Przed złożeniem oferty, Wykonawca winien zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, przedmiotem zamówienia, istotnymi postanowieniami umowy, jak również uzyskać inne niezbędne informacje potrzebne do sporządzenia oferty.