Załącznik nr 6

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

oraz szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia

Ilekroć w dokumentacji przetargowej, w tym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wskazano markę lub pochodzenie produktu lub urządzenia, należy przyjąć, że za każdą nazwą jest umieszczone słowo „lub równoważne”, to znaczy, że wbudowane materiały, urządzenia itp. będą posiadały (charakteryzowały się) wszystkimi parametrami nie gorszymi niż opisane w dokumentacji, zgodnie z treścią art. 29 ust.3 Pzp. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są konkretne rozwiązania techniczne, dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych co do ich cech i parametrów, a wszystkie ewentualne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w opisie przedmiotu zamówienia powinny być traktowane jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i zakup ciągnika rolniczego wraz  z osprzętem w celu utrzymania terenów zielonych w pasie dróg powiatowych Powiatu Łęczyckiego

Ciągnik rolniczy rok produkcji nie wcześniej niż 2017, parametry techniczne:

1. SILNIK:

- wysokoprężny o pojemności pow. 3000 dm3

- silnik 4 cylindrowy

- moc nominalna pow. 100 KM

2. NAPĘD

- napęd na 4 koła załączany elektro hydraulicznie,

- sprzęgło wielotarczowe mokre,

- ilość biegów przód/tył minimum 12/12

- przekładnia POWERSHUTLE 40km/h,

- rewers hydrauliczny

3. WOM

- prędkość wałka odbioru mocy WOM 540 i 540E,

4. UKŁAD HAMULCOWY

- układ pneumatyki jedno- i dwuobwodowej,

5. UKŁAD HYDRAULICZNY

- pompa hydrauliczna zębata o zwiększonym wydatku min 60l/min,

- min trzy pary wyjść tylnych hydraulicznych,

- przedni i tylny TUZ,

- wspomaganie hydrauliczne układu kierownicy,

- sterowanie zewnętrzne,

- końcówki szybkozłącz CBM,

- automatyczny zaczep transportowy (szynowy),

- zaczep polowy,

6. KABINA

- fotel operatora z amortyzacją mechaniczną wyposażony w pas bezpieczeństwa,

- fotel pasażera wyposażony w pas bezpieczeństwa,

- klimatyzacja i ogrzewanie,

- radioodbiornik,

- światła drogowe: dwa przednie i dwa tylne światła dachowe,

- lampa błyskowa tzw. „kogut”,

7. POZOSTAŁE PARAMETRY

- punkt serwisowy w odległości do 50 km od siedziby zamawiającego

PARAMETRY TECHNICZNE OSPRZĘTU:

- PARAMETRY TECHNICZNE KOSIARKI BIJAKOWEJ

- kosiarka fabrycznie nowa,

- szerokość robocza 120 cm.

- zapotrzebowanie mocy maksymalnie do 35 kM,

- praca pod kątem od -65 do +90 stopni,

- wałek przekaźnika mocy min 540 obr/min,

- rotor z nożami młoteczkowymi,

- łańcuchy ochronne,

- bezpiecznik mechaniczny,

- regulowana wysokość koszenia,

- PARAMETRY TECHNICZNE RAMIONA WYSIĘGNIKOWEGO

- ramię wysięgnikowe montowane na tylnym TUZ  kat II o zasięgu min 5,5 m,

- niezależny układ hydrauliczny napędzany z WOM 540,

- sterowanie za pomocą linkowego pulpitu sterowniczego

- bezpiecznik hydrauliczny,

- PARAMETRY TECHNICZNE GŁOWICY KOSZĄCEJ

- szerokość robocza 1,20 m,

- wydatek pompy l/min 80-100

- głowica kompatybilna z ramieniem wysięgnikowym

- PARAMETRY TECHNICZNE PILARKI TARCZOWEJ

- szerokość robocza 190 cm,

- Ilość pił tarczowych 3 szt.

- Wydatek pompy l/min 80-100,

- pilarka kompatybilna z ramieniem wysięgnikowym

- PARAMETRY TECHNICZNE FREZARKI DO PNI

- koło tnące min Ø370mm,

- wydatek pompy l/min 80-100,

- frezarka kompatybilna z ramieniem wysięgnikowym

- Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia

- Oferowany przez Wykonawcę sprzęt powinien być fabrycznie nowy i w pełni sprawny oraz musi spełniać wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

- Ciągnik powinien posiadać wszystkie dokumenty niezbędne do dopełnienia formalności związanych z dopuszczeniem do ruchu po drogach publicznych:

  - Świadectwo homologacji na terenie RP,

  - Książkę serwisową w jęz. polskim

  - Pisemną gwarancję dla eksploatacji pojazdu przez Zamawiającego i instrukcję obsługi w j. polskim.

- W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ, Wykonawca powinien dołączyć do oferty katalog części zamiennych i foldery z opisem technicznym oferowanego ciągnika zawierające wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczony ciągnik z osprzętem na okres wskazany w ofercie liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli stron protokołu zdawczo-odbiorczego; okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny oferty.

  - W okresie gwarancji wszystkie koszty naprawy w tym dojazd, koszt materiałów i części zamiennych, za wyjątkiem materiałów i części eksploatacyjnych podlegających naturalnemu zużyciu ponosi Wykonawca.

  - W cenie należy uwzględnić minimum dwa przeglądy okresowe w miejscu garażowania ciągnika z osprzętem. Serwis gwarancyjny sprawowany będzie bezpośrednio przez Wykonawcę. O terminie przeglądu Zamawiający powiadomi Wykonawcę z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem.

- Wykonawca powinien zapewnić autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

  - Punkt serwisowy powinien znajdować się w odległości do 50 km. od siedziby Zamawiającego.

  - Maksymalny czas reakcji serwisu z przedstawieniem propozycji usunięcia awarii od momentu zgłoszenia awarii do 24 godzin;

  - wykonanie obowiązków z tytułu gwarancji odbywać się będzie transportem i na koszt Wykonawcy,

  - Wykonawca dostarczy części zamienne w okresie gwarancji zgodnie z czasem wskazanym w ofercie od momentu zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy lub faksem.

  - Wykonawca zobowiązuje się w ramach gwarancji do usunięcia wad pojazdu, które ujawniły się w okresie gwarancji w nieprzekraczalnym terminie 14 dni.

- Koszt transportu do Zamawiającego ponosi Wykonawca.

- Przed złożeniem oferty, Wykonawca winien zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, przedmiotem zamówienia, istotnymi postanowieniami umowy, jak również uzyskać inne niezbędne informacje potrzebne do sporządzenia oferty.